Załącznik nr 11

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dla zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg dla miejscowości Budziwojów, Strupice, Piotrowice, Jerzmanowice Gmina Chojnów”.

- Realizacja powyższego zadania w zakresie:

Przedmiot postępowania obejmuje opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do dokonanych zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oddzielnie dla poszczególnych zadań (dróg), czyli wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Wstępne założenia do projektowania:

- Budziwojów droga gminna, działka nr 182, długość ok. 335 m,

- Strupice droga gminna, działka nr 273; 276, długość ok. 370 m,

- Piotrowice droga gminna, działka nr 1004/16, długość ok. 195 m,

- Jerzmanowice droga gminna, działka nr 333; 1028, długość ok. 632 m

- drogę zaprojektować w granicach działek j/w

- uwzględnić zaprojektowanie „wpięcia” do drogi powiatowej (Budziwojów, Strupice) do drogi miejskiej (Piotrowice), do drogi krajowej (Jerzmanowice).

- dokumentacja swoim zakresem ma obejmować w szczególności: budowę nawierzchni drogi wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem powierzchniowym,

- wykonać badanie geologiczne gruntu pod drogę,

- na drodze i na zjazdach zastosować nawierzchnię asfaltową,

- szerokość drogi - w zakresie 3,5 mb,

- szerokość poboczy – w zakresie 0,5-0,75 mb,

- zaprojektować drogi jak dla kategorii KR1

- wykonać geodezyjne wznowienie granic przebiegających wzdłuż projektowanych dróg,

- wykonać projekt docelowej organizacji ruchu,

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- Pełnienie nadzoru autorskiego

Uwagi:

- Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania są Dokumenty załączone do postępowania. Zaleca się weryfikację zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów w ofercie.

- W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp.

- Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Chojnów, powiat legnicki.