Załącznik nr 2 do SIWZ

DOSTAWA ROBOTÓW EDUKACYJNYCH I MAT DO ROBOTÓW EDUKACYJNYCH

| SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZIWOJOWIE |
| --- |
| L.p. | Nazwa produktu | ilość | Jednostka miary | Opis produktu (minimalne wymagania) |
| 1. | Robot edukacyjny | 2 | Szt. | Zestaw pozwalający na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie. Zawartość zestawu: inteligentna kostka EV3, trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), ultradźwiękowy czujnik odległości, czujnik światła / koloru, żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu, dwa czujniki dotyku, dedykowany akumulator, kulka podporowa, idealnie zastępująca koło kastora, znane z poprzednich wersji LEGO MINDSTORMS, kable połączeniowe, Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami, komplet klocków pozwalający na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji. |
| 2. | Mata edukacyjna | 1 | Szt. | Dwustronna mata edukacyjna - uniwersalna pomoc dydaktyczna, Jedna strona to stupolowa kratownica. Czerwone linie dzielą matę na symetryczne części. Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. Druga strona składa się z 81 kolorowych kół, pogrupowanych kolorystycznie po 9 z każdej barwy. Mata świetnie sprawdzi się podczas wprowadzania elementów programowania do zajęć dydaktycznych, będzie również idealną pomocą w edukacji matematycznej. Mata przesyłana w tubie z grubego kartonu, która jest zarazem doskonałym etui do jej przechowywania. Wymiary dużej maty do kodowania to 150 x 150 cm. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OKMIANACH |
| 3. | Roboty sterowalne (IV-VIII) | 3 | zestaw | Zestaw pozwalający na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie. Zawartość zestawu: inteligentna kostka EV3, trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), ultradźwiękowy czujnik odległości, czujnik światła / koloru, żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu, dwa czujniki dotyku, dedykowany akumulator, kulka podporowa, idealnie zastępująca koło kastora, znane z poprzednich wersji LEGO MINDSTORMS, kable połączeniowe, Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami, komplet klocków pozwalający na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji. |
| 4. | Roboty edukacyjne (I-III) | 3 | Szt. | Robot edukacyjny kierowany za pomocą intuicyjnych, graficznych darmowych aplikacji, obsługiwanych z tableta lub smartfona. Zestaw powinien zawierać: robota zapakowanego w pudełko-domek (specjalny kartonik zaprojektowany do przechowywania robota) • kabel do ładowania robota • 2 łączniki do klocków • krótką instrukcję oraz 1-roczną gwarancję dystrybutora Specyfikacja techniczna: Światła, Sensory, Media Mikrofony: 3 Głośnik: 1 Światła - oczy: 12 białych diod LED Światła - uszy: Diody LED RGB Światło punktowe: Diody LED RGB (na brzuchu) Światła tylne: Czerwone diody LED Nadajniki: 4 IR Sensory odległości: 3 (zakres 30cm) Odbiorniki wykrywania robotów: 2 IR Bateria, Zasilanie i Łącze Czas pracy: Do 5 godzin Czas czuwania: Do 30 dni Bateria Wbudowany akumulator jonowo-litowy 1,85Wh Ładowanie: Przez złącze mikro USB z wejściem USB do komputera lub poprzez przejściówkę do gniazda elektrycznego Łączność: Bluetooth Smart 4 / LE Ruch Maksymalna prędkość: 1 m/sek Zakres ruchu głowy – w górę: 25° Zakres ruchu głowy – w dół: 10° Zakres ruchu głowy – w lewo: 120° Zakres ruchu głowy – w prawo: 120° |
| 5. | Maty dla robotów podążających | 3 | Szt. | Mata dla robotów edukacyjnych kierowanych za pomocą intuicyjnych, graficznych darmowych aplikacji, obsługiwanych z tableta lub smartfona. Wykonana z winylu (sztuczne cienkie tworzywo o gładkiej powierzchni), który łatwo wyczyścić, lekka - łatwa do przenoszenia o nawijana na grubą tubę - łatwa do złożenia i schowania. Przykładowe zastosowania: - zajęcia szkolne - warsztaty z robotami |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM ŁOMIE |
| 6. | Mata Mistrzów Kodowania | 1 | Szt. | Dwustronna mata edukacyjna - uniwersalna pomoc dydaktyczna, Jedna strona to stupolowa kratownica. Czerwone linie dzielą matę na symetryczne części. Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. Druga strona składa się z 81 kolorowych kół, pogrupowanych kolorystycznie po 9 z każdej barwy. Mata świetnie sprawdzi się podczas wprowadzania elementów programowania do zajęć dydaktycznych, będzie również idealną pomocą w edukacji matematycznej. Mata przesyłana w tubie z grubego kartonu, która jest zarazem doskonałym etui do jej przechowywania. Wymiary dużej maty do kodowania to 150 x 150 cm. |
| 7. | Robot interaktywny wraz z tabletem | 1 | zestaw | Robot edukacyjny wyposażony w 10 czujników rozwijający się wraz z dzieckiem dostosowany do podstawy programowej MEN. Zestaw powinien zawierać: 1. Robot edukacyjny • Jeden robot edukacyjny (pudełko zawiera: robota, przewód microUSB do ładowania robota, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną), • Dostęp do aplikacji EDU, • Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Waga: 690g Wymiary: 170 x 172 x 190 mm Zasilanie: akumulator Li-iON (czas pracy do 8 godzin, czas ładowania do 3 godzin) Ładowanie: port microUSB Łączność: Bluetooth Smart 4.0 / Low Energy Język aplikacji: polski, angielski Platforma: Android, iOS Konstrukcja: zwarta, zamknięta Materiały obudowy: PC/TPE/EARSTAR Certyfikaty: CE (RoHS, EN-71) Zastosowane czujniki: czujnik odległości, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik koloru podłoża, czujnik przemieszczenia 2. Tablet SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Ekran: 7 cali Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 GHz Pojemność: 16 GB eMMC Pamięć RAM: 1 GB Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji GPS Czytnik kart pamięci microSD/SDXC (możliwość rozbudowy do 128 GB) Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix System: Android 6.0 (Marshmallow) Możliwa zmiana parametrów. |